0010	2	2
1010	10	A
00010000	16	10
0101 1010	90	5A
0010 1020	42	2A
0110 0100	100	64
0111 1111	127	7F
1001 1011	171	AB
1111 1111	255	FF

11010010111100111010011111000010 = 0x D2F3A7C2
0100 0011
+01111001
=10111100

1010 1010
+1001 0010
=1 1011 1110
6.
1)
17	0001 0001	1110 1111
42	0010 1010	1101 0110
100	0110 0100	1001 1100

2)
0001 0001	+1110 1111	0000 0000 on ne peut pas dépasser car on est sur 8 bits

3)
17 + 17
0001 0001	+1110 1110	1111 1111 = -1

x + x = -1
x +1 = -x

17 = 0001 0001
-17 = 1110 1110 +1
= 1110 1111
Il suffit d’inverser le nombre et d’ajouter 1

-(-128)
1000 0000
0111 1111 +1 = 1000 0000

8 bits
Max 0111 1111 = 27 – 1
=127
Min 1000 0000 = -27
=-128
16 bits
Max 0111 1111 1111 1111 = 215 -1
=32 767

7.
N : bit de poids fort de A et B -> 1 négatif ; 0 positif
Z : on fait un NOR = si le résultat est égal à 0, Z =1
V : calculer le signe de A et B, voir si ils sont positifs

Opération	Résultat	N	Z	C	V
70000000+70000000
90000000+90000000
80000000+80000000
00001234-00001000
00000004-00000005
C3314150-96694242